#### Miniclub Beanfamily							       	           Dresden, Oktober 2004

# Winter – Checkliste

speziell für den Mini (Bj. 59 – 01)

Der erste Teil beinhaltet eine Checkliste um den eigenen Mini wintertauglich zu machen. Natürlich gelten die meisten Dinge auch für andere Fahrzeuge.

Im zweiten Teil wird beschrieben wie ein Mini am besten für den Winter eingemottet wird.

Ich wünsch euch nun viel Spaß bei der Vorbereitung.

### I. Teil – wie mache ich meinen Mini fit für den Winter?

### 1. Vorbereitung

| Auto waschen! |  |
| --- | --- |

### 2. von außen:

| Karosserie auf Roststellen kontrollieren |  |
| --- | --- |
| Roststellen behandeln (Abschleifen, Rostumwandler, Lackieren |  |
| Überprüfen der Beleuchtungsanlage: |  |
| Funktionieren sämtliche Leuchten beim Einschalten bzw. beim Tritt aufs Bremspedal, sind die Leuchtengehäuse und Gläser unbeschädigt und die Reflektoren nicht blind? |  |
| Standlicht vorn |  |
| Abblendlicht (inkl. Einstellung) |  |
| Fernlicht |  |
| Schlussleuchten |  |
| Bremslicht |  |
| Kennzeichenbeleuchtung |  |
| Blinker, vorn, seitlich und hinten |  |
| Warnblinkanlage |  |
| Rückfahrscheinwerfer (ab Bj. 87 Pflicht) |  |
| Nebelschlussleuchte (ab Bj. 91 Pflicht), eine mittig oder links platziert, oder zwei, jeweils eine links und rechts |  |
| Alle evtl. zusätzlich montierten Leuchten, wie Zusatzbremsleuchten, Fern- oder Nebelscheinwerfer |  |
| Instrumentenbeleuchtung inkl. Kontrollleuchten |  |
| Scheiben: |  |
| Weist die Frontscheibe Beschädigungen oder Beeinträchtigungen im Sichtfeld des Fahrers auf ? |  |
| Funktionieren die Scheibenwischer und die Scheibenwaschanlage, sind die Wischergummies nicht eingerissen oder beschädigt? |  |
| Scheibenwaschanlage auffüllen, Frostschutz nicht vergessen |  |
| Räder und Reifen: |  |
| Winterräder ab einer Außentemperatur von 7°C aufziehen. Die Profiltiefe sollte mindestens 4 mm betragen und die Reifen dürfen nicht ungleichmäßig abgefahren sein. Gibt es äußere Schäden an Reifen (Schnitte, Scheuerstellen, Beulen, rissig) und Felgen (Dellen, Schläge)? |  |
| Luftdruck überprüfen (inkl. Reserverad) |  |
| Die Sommerräder werden mit erhöhtem Luftdruck (0,3 bis 0,5bar mehr) am besten gestapelt oder hängend aufbewahrt |  |

### 3. im Motorraum

| Eventuell Öl- und Filterwechsel, wenn ein dünneres Öl gefahren werden soll |  |
| --- | --- |
| Kontrolle des Keilriemens auf Spannung und Zustand (rissig) |  |
| Sind alle Flüssigkeitsstände korrekt (Bremsflüssigkeit, Öl, Kupplung, Kühlwasser) |  |
| Ist der Frostschutz im Kühlwasser ausreichend (prüfen!), in D reichen meist -25°C |  |

### 4. von unten

| Kontrolle auf Roststellen am Boden, Schwellern, Hilfsrahmen |  |
| --- | --- |
| Kontrolle des Unterbodenschutzes auf Beschädigungen und Unterrostungen |  |
| Auspuff dicht und korrekt befestigt? |  |
| Fahrwerk, Achsen, Lenkung und Bremsen: |  |
| Abschmieren an Vorderachse und hinteren Schwingen |  |
| Schmieren der Handbremshebelseile und der Umlenkungen |  |
| Radlager bzw. Aufhängung auf Spiel bzw. Verschleiß prüfen |  |
| Kontrollieren der Staubmanschetten auf Risse |  |
| Kontrolle der Stoßdämpfer auf Ölverlust |  |
| Kontrolle der Bremswirkung (gleichmäßig?) |  |
| Kontrolle der Bremsklötze vorn auf Verschleiß |  |
| Kontrolle der Bremsschläuche (rissig?), Bremsleitungen verrostet? |  |

### 5. Sonstiges

| Batterieflüssigkeitsstand kontrollieren, eventuell auffüllen |  |
| --- | --- |
| Batterie laden oder wenn erforderlich eine neue kaufen |  |
| Scheibenkratzer einpacken |  |
| Kleinen Handfeger einpacken, |  |
| Tür- und Heckklappengummies mit Glycerin, Hirschtalg oder Gummipflege pflegen |  |
| Zusätzlicher Lackschutz durch Hartwachs |  |
| Chrom z.B. durch auftragen von Wachs schützen (nicht auspolieren) |  |
| Der Türschloßenteiser gehört in die Tasche, nicht ins Handschuhfach! |  |
| Eventuell Gummifußmatten einlegen um den Teppich zu schonen |  |
| Eventuell Starthilfekabel, warme Decke, etwas zu trinken und zu essen einpacken |  |

### II. Teil Wie motte ich meinen Mini für den Winter ein?

Wenn der Mini über den Winter nicht bewegt wird sollten einige Dinge beachtet werden, um eventuell entstehende Schäden zu vermeiden.

| Auto gründlich waschen, möglichst auch von unten |  |
| --- | --- |
| Karosserie auf Rost untersuchen, Schäden sofort beheben (abschleifen, Rostumwandler, lackieren |  |
| dann den Lack mit Hartwachs versiegeln |  |
| Anschließend nochmals im Trockenen fahren bis der Motor richtig warm geworden ist, damit sollte alle Restfeuchtigkeit verschwunden sein |  |
| Auspuff mit einem Öllappen verschließen (möglichst wenn er noch warm ist) |  |
| Reifenluftdruck um 0,3 – 0,5bar erhöhen |  |
| Wagen entgegen früherer Meinung nicht aufbocken, stattdessen entweder Reifenwaagen verwenden, Mini ab und an mal ein Stück weiter schieben, oder alte Räder montieren |  |
| Tank randvoll füllen um Rost vorzubeugen |  |
| Batterie ausbauen und laden, an einem frostfreien Ort (Keller) lagern, ab und an laden |  |
| Alle Schmierstellen abschmieren (Vorderachse, Schwingen hinten, Handbremsseil) |  |
| Motoren benötigen Frostschutz zum Überwintern. Auch in einer Garage kann es kalt werden, außerdem dient das Frostschutzmittel gleichzeitig als Korrosionsschutz |  |
| Bei Lichteinfall, Abdecken der Polster schützt diese vor schädlichem UV-Licht |  |
| Türen nur bis zur ersten Raste schließen, Kofferraumdeckel mit Karton oder ähnlichem etwas anheben. Dadurch werden die Dichtungen geschont, diese vorher mit Pflegemittel (Silikonspray, Talkum, Hirschtalg, Vaseline,...) pflegen |  |
| Kurbelfenster zur Belüftung und Vermeidung von Stockflecken einen Spalt öffnen |  |
| Zum Trockenen des Raums kann je eine kleine Kiste mit Silikagel oder Katzenstreu in und unter dem Wagen Feuchtigkeit binden. Katzenstreu muss gelegentlich getauscht werden, Silikagel im Backofen "regenerieren" |  |
| Bei längerer Standzeit: |  |
| Ggf. Bremsflüssigkeit wechseln, denn diese zieht Feuchtigkeit und bewirkt Korrosion an den Bremsleitungen. Mindestens einmal im Monat das Bremspedal mehrfach kräftig betätigen, ansonsten werden die Gummikomponenten der Bremszylinder hart und undicht |  |
| Zündkerzen herausschrauben Motor-Innenkonservierer (Motorradzubehör) oder etwas Motoröl in die Kerzenlöcher sprühen, um Oxidation an Kolbenringen, Laufbuchsen und Ventilen entgegen zu wirken, Zündkerzen wieder einschrauben |  |
| Eventuell Kraftstoffstabilisator zugeben |  |
| Den Motor von Zeit zu Zeit von Hand ein wenig durchdrehen |  |

Wie immer stellt diese Liste nur einen Anhaltspunkt dar. Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengetragen, trotzdem erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit.